Конкурс “Азимут  — карта”

“Участвуют 2 человека от команды. Участники должны по топографической карте транспортиром или жидкостным компасом определить 4 магнитных азимута и 4 расстояния между ориентирами. Участники должны иметь ручку или карандаш, транспортир или компас. Контрольное время - 10 минут.”

Для выполнения этого задания надо :

Измерить магнитный азимут по карте. Для этого :

Сначала измерить угол между километровой сеткой и заданным направлением. Приложить компас на карту так, чтобы продольная крромка основания соединила точку отсчета  и точку визирования. Вращением капсулы компаса установить красные линии капсулы параллельно линиям километровой сетки и установочные отметки в направлении севера карты. Белый штрих около лупы укажет значение угла.

Тем самым Вы измерили угол между километровой сеткой и заданным направлением. Картографы называют этот угол — дирекционным углом. А для движения на местности нужно знать магнитный азимут, т.е. угол между магнитной стрелкой компаса и заданным направлением. Что бы его вычислить, нужно из дирекционного угла вычесть поправку. Размер поправки указан в левом нижнем углу топографической карты, для Подмосковья поправка равна 80 .

Пример: по карте измерили дирекционный угол = 1240, значит магнитный азимут равен 1240 - 80 = 1160 .

Измерить расстояния по карте. Для этого:

Измерить линейкой жидкостного компас расстояние в мм между заданными точками.

Зная масштаб карты, определить скольким метрам на местности соответствуют 1 мм на карте.

Умножая расстояние по карте  на масштаб получите расстояние на местности.